Załącznik nr 3 – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nr postępowania: ZP.GPZ.271.2.2021

Zakup wraz z dostawą aparatu USG z dwiema głowicami dla poradni POZ

w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wartości wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Parametry ogólne : |
|  | Model / typ aparatu | Podać |  |
|  | Nazwa producenta / kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy 2021 rok produkcji Nie DEMO. Produkcja po VI 2021 | TAK |  |
|  | Głowice fabrycznie nowe 2021 Nie Demonstracyjne | TAK |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością ich blokowania na stałe i do jazdy na wprost oraz wadze poniżej 87 kg | TAK |  |
| I Konstrukcja i konfiguracja: |
|  | Liczba procesowych kanałów cyfrowych odbiorczych min. 4 000 000 | TAK |  |
|  | Frame Rate ekranu w prezentacji B min. 1700 |  |  |
|  | Monitor kolorowy LCD, min 21,5” o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora | TAK |  |
|  | Monitor umieszczony na ramieniu, regulacja lewo-prawo, pochył, obrót | TAK |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min 45 sekund | TAK |  |
|  | Wymagana dynamika aparatu min. 280 dB | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.512, formaty zapisu DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
|  | Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) | min. 1,0 do 18,0 MHz |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania we wszystkich kierunkach – lewo/prawo, góra/dół, obrót wokół osi | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany akumulator pozwalający na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania i ponowne wzbudzenie | TAK |  |
| II Obrazowanie i prezentacja obrazu: |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 30 cm | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego oraz wzmocnienia poprzecznego wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D | min. 1400 obrazów na sek. |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD), na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1 mm -20 mm | TAK |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), sterowany pod kontrolą obrazu 2D, maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°, min. 18 [m/s] | TAK |  |
|  | Tryb M-mode |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD) | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań jamy brzusznej, badań naczyniowych, badań małych narządów (sutki, tarczyca, jądra), badań układu kostno-szkieletowego, | TAK |  |
|  | Doppler tkankowy o odświeżaniu obrazu min. 220 na sekundę | TAK |  |
| III Funkcje użytkowe: |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważny | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, min. 6 pomiarów | TAK |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
| IV Głowice ultradźwiękowe: |
| 1 | Głowica convex | TAK |  |
| 1.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 6.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |
| 1.2. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 1.3 | Liczba elementów min. 128 | TAK |  |
| 1.4 | Promień krzywizny min. 45 mm | TAK |  |
| 1.6 | Pole widzenia głowicy min. 70 stopni |  |  |
| 2 | Głowica liniowa do badań małych narządów, badań mięśniowo-szkieletowych oraz naczyniowych | TAK |  |
| 2.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 4.0 – 13.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |
| 2.2 | Szerokość czoła głowicy min. 38 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym | TAK |  |
| 2.3 | Liczba elementów min. 128 | TAK |  |
| V Inne: |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie z komunikacją w DICOM zawierające analizy obrazów do zainstalowania na zewnętrznym komputerze min.: • automatyczne wyznaczanie IMT, • analizę ilościową badań z kontrastem (wyznaczanie krzywych zmian intensywności kontrastu w danym regionie), • analizę ilościową obrazów trójwymiarowych (pomiary odległości objętości itp.), • oprogramowanie do wyświetlania projekcji obrazu 2D z zapamiętanego obrazu 3D w tzw. sposób tomograficzny tj. jednoczesne wyświetlanie min. 16 projekcji/przekroi na jednym ekranie, • analizę ROI | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną 0 częstotliwości min. 2-6 MHz o nim. 192 elementach akustycznych i kącie skanowania min. 96 stopni. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących z wykorzystaniem niskich wartości indeksu mechanicznego (MI) oraz technik Pulse Inversion oraz Power Modulation dostępnych na głowicy convex, liniowej. Długość pętli w czasie procedur kontrastowych min. 10 minut Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych, małych narządów oraz mięśniowo-szkieletowych o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 13.0 MHz (± 1 MHz), z obrazowaniem harmonicznym, o długości czoła głowicy min. 40 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym i ilości elementów min. 256 | TAK |  |
|  | Możliwość dostarczenia na dzień składania ofert bezprzewodowego urządzenia USG z wymiennymi głowicami (minimum, konwex, microconvex, liniowa, konweksowo-sektorowa.. Urządzenie musi współpracować ze wszystkimi dostępnymi systemami operacyjnymi : Windows, Android, IOS. | TAK, proszę podać nazwę i model urządzenia |  |
|  | Szkolenie : Przeszkolenie wszystkich pracowników z obsługi urządzenia, oraz stworzenia presetów odpowiednich do badań. Szkolenie musi być przeprowadzone przez osobę z gruntownym wykształceniem medycznym i ultrasonograficznym, która posiada doświadczenie akademickie w nauczaniu. | TAK |  |